## Slide 1: Application interactive pour l’analyse et la commande de systèmes
Par : BADIBANGA BADIBANGA 1ICE EE
DZAPILI MITANO 1ICE EE
LOOTA BETOKO 1ICE EE
MARHEGANE BITATI 1ICE IN
ControlSysLab - Projet Systèmes Asservis

## Slide 2
Introduction
Objectifs spécifiques
Technologies utilisées
Fonctionalités
Images d’illustration
Perspectives
Plan

## Slide 3: Introduction
Contexte : besoin d’un outil pédagogique pour l’analyse et la conception de systèmes de contrôle.
Objectif général : combiner théorie et pratique via une application interactive.

## Slide 4: Objectifs spécifiques
Analyse d’un système linéaire à partir de son équation d’état.
Vérification de la contrôlabilité et observabilité.
Commande par retour d’état et retour de sortie.
Étude de systèmes non linéaires.
Synthèse de régulateurs PID.

## Slide 5: Technologies utilisées
Backend : Python (NumPy, SciPy, SymPy, Control)
Interface graphique : PyQt5
Simulation : Matplotlib, Plotly.
Exportation : PDF / CSV des résultats.
Architecture MVC

## Slide 6
Fonctionalités

## Slide 7
Entrée : matrices (A, B, C, D).
Sorties : pôles, zéros, stabilité.
Visualisation : réponses temporelles, diagrammes de Bode.
(Ajouter une illustration de graphe ou schéma du manuel)
Analyse d’État

## Slide 8
Calcul des matrices Wc et Wo.
Vérification automatique (contrôlable / observable).
Visualisation des états accessibles.
Exemple : rang(Wc) = rang(Wo) = 2 → système contrôlable et observable.
Contrôlabilité & Observabilité

## Slide 9
Placement de pôles désirés.
Calcul automatique du gain K.
Simulation boucle fermée (avec et sans contrôle).
Exemple : pôles choisis (-4, -5) → gain K généré.
Commande d’État

## Slide 10
Observateur de Luenberger.
Mesure partielle ou complète.
Comparaison boucle complète vs partielle.
Exemple : y = x1, pôles observateur = (-6, -7).
Commande de Sortie

## Slide 11
Éditeur d’équations différentielles.
Linéarisation automatique (Jacobienne).
Méthode de Lyapunov.
Affichage : portraits de phase, surfaces de stabilité.
Systèmes Non Linéaires

## Slide 12
Réglages manuels et automatiques (Ziegler-Nichols, Cohen-Coon).
Comparaison des performances (réponses temporelles, Nyquist).
Exemple : G(s) défini → PID simulé avec gain ajusté.
Régulateurs PID

## Slide 13
Résultats du Design

## Slide 35
Perspectives

## Slide 36
Implémenter une interface web (front-end web)
Concevoir une version app mobile qui soit simple d’utilisation
Déployer sur toutes les plateformes de téléchargement

## Slide 37
Merci !